Driftsjournal til midlertidig overnatning

Driftsjournal Midlertidig overnatning

Eftersyn og udfyldelse af driftsjournal skal foretages af den person som har ansvar for arrangementet (driftsansvarlig). Eftersyn foretages med følgende terminer: Før enhver benyttelse af overnatningslokalerne Hvis overnatningen har en varighed af flere døgn, skal eftersyn foretages hvert påbegyndt døgn Følgende punkter skal kontrolleres ved eftersyn: Flugtveje: Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj Flugtvejsbelysning og/eller skilte er synlige og lyser klart og tydeligt Branddøre: Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning skal være fuldt funktionsdygtig (lukke til fals) Instruktion af personale: Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet Brandtekniske installationer: Brandtekniske installationer, eks. internt varslingsanlæg og automatisk brandalarmsanlæg er funktionsdueligt Røgalarmer: For bygningsafsnit uden automatisk varslingsanlæg er der opsat røgalarmer i hvert enkelt overnatningslokale For lokaler uden direkte udgang til det fri skal der også være opsat røgalarm i de tilhørende flugtveje Røgalarmer er opsat med en maksimal horisontal afstand på 10m mellem hvert punkt Ved opsætning af flere røgalarmer er disse sammenkoblede for hele bygningsafsnittet Der er ikke opsat røgalarmer, men der er fast vågen vagt i hvert overnatningslokale Brandslukningsmateriel: Der er anbragt brandslukningsmateriel i overnatningslokaler eller tilhørende flugtveje med højst 30m fra et vilkårligt punkt til nærmeste slukningsmiddel Brandslukningsmateriel er placeret synligt og frit tilgængeligt Brandslukningsmateriel er efterset inden for det seneste år Brand- og evakueringsinstruks: Der er ophængt brand- og evakueringsinstruks i overnatningslokalet eller i den tilhørende flugtvej Belægningsplan: Inventaropstilling er i overensstemmelse med godkendte belægningsplan for lokaler med flere end 50 overnattende ALLE FEJL OG MANGLER SKAL OMGÅENDE AFHJÆLPES

| Punkterne i driftsjournalen er kontrolleret. Alle fejl og mangler er omgående udbedret. |
| --- |
| Dato og klokkeslæt for eftersyn | Navn på driftsansvarlig person | Underskrift fra driftsansvarlig person |