Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for udarbejdelse af pladsfordelingsplaner

Jf. Bilag 11, 11c og 13

| Præ-accepteret løsning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner |
| --- |
| Generelt | X |
| Pladsfordelingsplaner skal udarbejdes for forsamlingslokaler og –telte til flere end 150 personer, hvor der er inventaropstilling |  |
| Pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og -telte skal godkendes af Roskilde Brandvæsen |  |
| Pladsfordelingsplanen skal være fremsendt senest 30 dage før et arrangement |  |

| Punkt | Pladsfordelingsplan til forsamlingslokaler | X |
| --- | --- | --- |
| Bilag 11c | Inventaropstilling der viser: borde, stole, scener, barer og andre konstruktioner |  |
|  | Flugtvejspassager og flugtvejsdøre inkl. fribredde. Flugtveje skal have en bredde på 1cm pr. person, dog mindst 1,3m. Der må fra et vilkårligt sted være maksimalt 30m til nærmeste udgang og flugtveje skal vises hele vejen til det fri. |  |
|  | Funktionsområder skal angives med m² og en beskrivelse af indretningen i området. Funktionsområder må maks. være 250m², have en nominel personbelastning på 1,5 personer pr. m² og maks. 6m til nærmeste flugtvejspassage. |  |
|  | Placering af belyste flugtvejsskilte |  |
|  | Placering af brandslukningsmateriel og varslings- eller brandtryk |  |
|  | Placering af aktiveringstryk til brandventilation eller røgudluftning |  |
|  | Placering af ABDL-styrede døre inkl. bredde |  |
|  | Samlet personbelastning for lokalet eller afsnittet |  |
|  | Angivelse af punkt for ophængningssted af pladsfordelingsplanen |  |
|  | Signaturforklaring |  |
|  | Målestoksforhold |  |

| Punkt | Pladsfordelingsplan til forsamlingstelte | X |
| --- | --- | --- |
| Bilag 11c | Inventaropstilling der viser: borde, stole, scener, barer og andre konstruktioner |  |
|  | Flugtvejspassager og flugtvejsdøre inkl. fribredde. Flugtveje skal have en bredde på 1cm pr. person, dog mindst 1,3m. Der må fra et vilkårligt sted være maksimalt 30m til nærmeste udgang og flugtveje skal vises hele vejen til det fri. |  |
|  | Funktionsområder skal angives med m² og en beskrivelse af indretningen i området. Funktionsområder må maks. være 250m², have en nominel personbelastning på 1,5 personer pr. m² og maks. 6m til nærmeste flugtvejspassage. |  |
|  | Placering af belyste flugtvejsskilte |  |
|  | Placering af brandslukningsmateriel |  |
|  | Samlet personbelastning for lokalet eller afsnittet |  |
|  | Angivelse af punkt for ophængningssted af pladsfordelingsplanen |  |
|  | Signaturforklaring |  |
|  | Målestoksforhold |  |